BE.1845.A1  - Drezová miešacia batéria.

Technické parametre:

Pracovná teplota vody – max 90°C

Pracovný tlak max 1 MPa ( 10 bar.)

Použité materiály :

Otočný výtok spodný (1) je z mosadze s povrchovou úpravou chróm.

Spätný ventil (2) je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom, tesnenia sú z gumy EPDM .

Všetky kovové časti vršku (3)  sú  z mosadze, tesniace časti sú z EPDM.

Rukoväte (4,5) sú zo zinkovej zliatiny s povrchovou úpravou chróm. Červená a modrá značka v rukoväti je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Pripojovacie matice (6) sú z mosadze  s povrchovou úpravou chróm.

Všetky ďalšie kovové súčiastky prichádzajúce do styku s pitnou vodou sú z mosadze. Tesnenia sú zo zdravotne nezávadnej gumy EPDM prípadne z iného vhodného materiálu, odolávajúcemu pracovným teplotám a tlakom.

Dôležité upozornenie pri inštalácii:

Miešacia batéria je určená ako výtoková armatúra pre elektrické ohrievače vody s otvoreným výtokom. Zabezpečuje vypúšťanie, zastavenie a zmiešavanie vytekajúcej vody z ohrievača.

Táto batéria musí byť namontovaná povinne k ohrievaču vody s otvoreným výtokom. Nemôže sa použiť na tlakový rozvod vody ( alebo tlakový ohrievač vody ).

- Pripojenie na elektrický ohrievač – dvomi maticami G 3/8“ (6).

- Vypúšťanie, zastavovanie, zmiešavanie a regulovanie množstva a teploty vytekajúcej vody sa robí pomocou otočných rukovätí (4,5).

- Otočný výtok spodný (1) je opatrený výrezom, ktorý zabraňuje jeho upchatiu a tým zvýšeniu tlaku v ohrievači

- Na vstupe vody do batérie je namontovaný spätný ventil (2), ktorý zabraňuje jej vytečeniu z ohrievača do vodovodnej siete