BE.1840.AA  - Drezová miešacia batéria.

Technické parametre:

Pracovná teplota vody – max 90°C

Skúšobný tlak  1,6 MPa ( 16 bar.)

Pracovný tlak max 1 MPa ( 10 bar.)

Použité materiály :

Ovládacia rukoväť - páka (1) je zo zinkovej zliatiny  s povrchovou úpravou chróm.

Telo batérie spolu s otočným plášťom s výtokom (2) je z mosadze s povrchovou úpravou chróm. Kartuša (Ø40) je z vhodného plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom, tesniace doštičky na kartuši sú z korundu ( Al2O 3).

Vnútorná hadica flexihadice (3) je z EPDM a vonkajší úplet je z antikory.

Všetky ďalšie kovové súčiastky prichádzajúce do styku s pitnou vodou sú z mosadze. Tesnenia sú zo zdravotne nezávadnej gumy EPDM prípadne z iného vhodného materiálu, odolávajúcemu pracovným teplotám a tlakom.

Dôležité upozornenie pri inštalácii:

Táto beztlaková batéria spĺňa požiadavky DIN 4109.

- Prípojné hadice pred pripojením poriadne prepláchnite vodou.

- Prietok l/min nesmie prekročiť menovitý obsah nádrže ohrievača, aby pri pretlaku nad 0,6 MPa (6 bar) nemusel byť regulovaný rohovým ventilom.

- Pri prvom spustení ohrievača vody do prevádzky, ho musíte naplniť vodou.

- Pri nahriatí vody v ohrievači môže z výtoku batérie prekvapkávať voda. Je to prirodzený fyzikálny jav, ktorý je dôsledkom nárastu objemu vody zmenou jej teploty.

- Regulátor prietoku teplej vody je potrebné z času na čas vyčistiť (podľa obsahu vodného kameňa a rozsahu znečistenia vody), aby nevznikol v nádrži ohrievača neprípustne vysoký pretlak.